# Základná škola Juraja Fándlyho , 926 00 S e r e ď____________

###### Prevádzkový poriadok krytej plavárne

I.  Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov zariadenia: Krytá plaváreň Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi

Adresa zariadenia: Fándlyho ul. 7, 926 01 Sereď

Prevádzkovateľ zariadenia: Základná škola Juraja Fándlyho Sereď

IČO: 37839918

Zodpovedný vedúci: Mgr. Renáta Šidlíková

Telefónne číslo zariadenia: 031 7892581

II.  Všeobecná časť

Prevádzkovateľ :  ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Uvedenie do užívania : v roku 1986, rekonštrukcia v roku 2004

Personálne zabezpečenie prevádzky : 1 upratovačka, 1 strojník, 1 plavčík

Druh bazénu : bazén s recirkuláciou, plavecký ( rozmery 25x10 m )

Funkcia úpravovne vody: dezinfekcia vody, fyzikálne a čiastočne chemické čistenie

Účel využitia bazéna: plavecký výcvik žiakov vlastných, žiakov základných a stredných škôl v Seredi, Centrum voľného času a v určenom čase pre verejnosť

Zdravotné preukazy všetkých pracovníkov prevádzky a osvedčenie o odbornej spôsobilosti strojníka sú uložené centrálne v miestnosti plavčíka.

Pracovný čas zamestnancov : strojník: 7,00 – 16,30 hod.

upratovačka : 6,00 – 10,00 hod. a 13,00 – 17,00 hod.

plavčík : 8,00 – 14,00 hod.

Pracovný čas zamestnancov v čase otvorenia bazéna pre verejnosť:

Pracovné dni:                           strojník : 17,00 – 20,00 hod.

upratovačka : 17,00 – 21,00 hod.

plavčík : 17,00 – 20,00 hod.

Sobota, nedeľa, sviatky:         strojník : 10,00 – 20,00 hod.

upratovačka : 10,00 – 21,00 hod.

plavčík: 10,00 – 20,00 hod.

Dispozičné riešenie komplexu krytej plavárne :

vstupná hala, zariadenia na udržiavanie osobnej hygieny  ( šatne, sociálno –hygienické zariadenia, sprchy členené podľa pohlavia a podľa spôsobu využitia – personál, návštevníci ), bazénová hala, úpravovňa vody, miestnosť prvej pomoci, miestnosť plavčíka, miestnosť pre výdajňu lístkov, miestnosť pre upratovačku.

Technické a vodohospodárske zabezpečenie :

- Technické vybavenie plavárne

- bazén: vodná plocha bazéna : 250 m2

objem bazéna : 350 m3

hĺbka bazéna : maximálna 1,8 m, minimálna 0,9 m

-    zariadenia na udržiavanie osobnej hygieny :         muži ( počet ):      ženy ( počet ):

záchodové kabíny	4	4

pisoáre	2	-

umývadlá	4	3

sprchy	11	10

šatňové skrinky	51	45

sušiče na vlasy	                  4

- Vodohospodárske pomery

- zásobovanie vodou : celý objekt vrátane prevádzky krytej plavárne ( plnenie a dopĺňa-

nie bazéna, sanitárne rozvody ) je zásobovaný z verejného vodo-

vodu

- príprava TÚV : centrálne

- odkanalizovanie : verejná kanalizácia ( voda bazénová i splašková )

- Výmena vody: recirkuláciou – výmenný systém: horizontálny 40%, cez žliabky 60%

- Recirkulačný výkon: potrebný čas výmeny vody v bazéne: 4,025 hod.

- Kapacita plavárne

Podľa vodnej plochy: 50 osôb

Prevádzková kapacita: 40 osôb

III. Druh a spôsob poskytovania služieb

##### Služby sa poskytujú žiakom škôl v spádovom území Mesta Sereď a verejnosti

1.   Časový harmonogram využitia bazéna

Priemerný počet žiakov v bazéne za jednu vyučovaciou hodinu je 18. V dopoludňajších hodinách v dňoch vyučovania do 13,30 hod. je bazén využívaný žiakmi ZŠ J. Fándlyho v rámci vyučovania Tv. Od 14,00 hod. do 16,30 hod. v pracovných dňoch je bazén využívaný žiakmi škôl v spádovom území mesta Sereď aCVČ Sereď.

Prevádzka bazéna je od 08,00 hod. do 16,30 hod. vo vyučovacích dňoch.

V mesiacoch máj, jún, september, október je bazén využívaný v dopoludňajších vyučovacích hodinách na kurzy plávania pre školy.

Pri prevádzkovaní bazéna sa v maximálne možnej miere uplatňuje zásada využívania bazéna žiakmi od najnižších po najvyššie ročníky v priebehu dňa ( t.j. začínať najmladšími vekovými skupinami ), zachovať dostatočný časový odstup potrebný na výkon dezinfekcie všetkých priestorov pri striedaní žiakov jednotlivých škôl, po skončení prevádzky bazéna, prípadne pred začatím prevádzky bazéna zabezpečiť dôkladné upratovanie, čistenie všetkých priestorov, akosť vody musí zodpovedať platným predpisom.

Prevádzka bazéna pre školy:

Pondelok:	8,00 – 13,30 hod.	14,00 – 16,30 hod.

Utorok:	8,00 – 13,30 	14,00 – 16,30

Streda:	8,00 – 13,30 	sanitárny deň

Štvrtok:	8,00 – 13,30 	14,00 – 16,30

Piatok:	8,00 – 13,30 	14,00 – 16,30

Sobota:	-	-

Nedeľa:	-	-

Prevádzka bazéna pre verejnosť:

Pondelok:	17,00 – 20,00 hod.

Utorok:	17,00 – 20,00

Štvrtok: 	17,00 – 20,00

Piatok:	17,00 – 20,00

Sobota:	10,00 – 20,00

Nedeľa:	10,00 – 20,00

IV.  Základné údaje o vode na kúpanie

- Technológia úpravy vody

- dezinfekcia vody ( chlórnan sodný )  a algicídny prostriedok ( SAVITAR )

- filtrácia vody v tlakových rýchlofiltroch

- koagulačné dávkovanie ( koagulant – anorganické primárne koagulačné činidlo na báze prekurzoru s obchodným označením BIKOF )

- alkalizácia – úprava pH ( dezinfekčné činidlo: 33% kyselina sírová )

- osvieženie vody – denne pridávaním čerstvej vody v množstve asi 10% objemu bazéna alebo podľa počtu návštevníkov 30 litrov na osobu a deň priebežne

Pranie filtrov sa vykonáva priebežne každý 3-4 deň ( minimálne 1-krát týždenne ), vlastné teleso lapača vlasov a sitá sa čistia 2-krát za týždeň a podľa potreby, celková výmena vody v bazéne sa vykonáva 1-krát za 6 mesiacov a podľa potreby. Výmena filtračnej náplne rýchlofiltrov 1-krát za 5-7 rokov.

Výkon recirkulačnej stanice : celkový objem vody z bazéna vymenený za 4,025 hodiny, optimálny výkon 1 cirkulačného čerpadla je 60 m3 za hodinu ( celkový počet 2 kusy ), maximálny výkon cirkulačných čerpadiel je 120 m3  za hodinu.

V dobe prevádzkového pokoja je intenzita recirkulácie neznížená, nevykonáva sa dezinfekcia, nevykonáva sa úprava vody. Pred začatím prevádzky sa zabezpečí, aby celý objem vody z bazéna prešiel recirkulačným systémom aspoň jedenkrát a akosť vody zodpovedala hygienickým požiadavkám stanoveným v úprave č. 18/1979. V čase, kedy je úpravovňa vody alebo recirkulácia mimo prevádzky, je zakázané využívať bazén na kúpanie.

- Popis technológie úpravy vody

- viď Príloha č.3 : Prevádzkové pokyny

V.  Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody ( Vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z.z. v platnom znení )

- Kontinuálne sledovanie ukazovateľov kvality bazénovej vody ako súčasť technológie úpravne bazénovej vody

B1:  ukazovatele redox potenciál, pH

B2: ukazovatele voľný chlór, pH

B3: ukazovatele redox potenciál, pH

- Denné sledovanie ukazovateľov kvality bazénovej vody

Tabuľka č. 1

| Ukazovateľ | Frekvencia za deň | Medzná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Priehľadnosť (m) | 1 x | Dno |
| Reakcia vody | 1 x | 6,5 – 7,5 |
| Teplota vody | 3 x | 26°C - 28°C |
| Voľný chlór | 3 x | 0,3 – 0,5 mg/l |
| Viazaný chlór ( celkový – voľný ) | 3 x | 0,3 mg/l |

Pozn. Doporučuje sa 1 hodinu pred zahájením prevádzky vykonať meranie chlóru a pH

Miesta odberov: Vzorky vody sa odoberajú vo vrstve vody 10 cm od hladiny, stred bazénu

Prístrojové vybavenie: spektrofotometer – metóda DPD, teplomer, ručný pH meter

Výsledky meraní sa zapisujú do prevádzkového denníka vedeného strojníkom.

3.     Sledovanie kvality bazénovej vody v rozsahu tabuľky č. 2, vyhlášky MZ SR č. 146/2004 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

Tabuľka č. 2

| Ćíslo ukaz. | Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Medzná hodnota | Početnosť vyšetrení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolimorfné baktérie | KB | KTJ/100 ml | 500 | 1 x za mesiac |
| 2. | Termotolerantné kolimorfné baktérie | TKB | KTJ/100 ml | 100 | 1x za mesiac |
| 3. | Enterokoky ( fekálne streptokoky | FS | KTJ/100 ml | 100 | 1 x za mesiac |
| 4. | Staphylococcus auerus | SA | KTJ/100 ml | 0 | 1x za mesiac |
| 5. | Pseudomonas aeruginosa | PA | KTJ/100 ml | 0 | 1x za mesiac |
| 6. | Kvasinky r. Candida | KV | KTJ/100 ml | 0 | 1x za mesiac |
| 7. | Priehľadnosť | PR | m | dno | 1x za deň |
| 8. | Farba | F | mg/l | 30 | 1x za mesiac |
| 9. | Zápach | ZP |  | bez chemického a odpudzujúceho zápachu | 1x za mesiac |
| 10. | Zákal | Z | ZF | 10 | 1x mesiac |
| 11. | Reakcia vody | pH |  | 6,5 – 7,5 | 1x za deň |
| 12. | Teplota vody | T | ºC | podľa typu bazéna | 3x za deň |
| 13. | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | CHSK (Mn) | mg/l | 3 | 1x za mesiac |
| 14. | Amónne ióny | NH 4 | Mg/l | vzrast o 0,5 | 1x za mesiac |
| 15. | Termotolerantné améby | TA |  | neprítomné v 10ml | 1x za dva mesiace |
| 16. | Rod Salmonella a ostatné črevné patogénne baktérie | S | V 100 ml | neprítomné | pri podozrení na prítomnosť |
| 17. | Vajíčka helmitov | VH | - | neprítomné v sedimentoch | 1x za dva mesiace |
| 18. | Voľný chlór | Cl 2 | mg/l | 0,3 – 0,5 | 3x denne |
| 19. | Viazaný chlór | Cl 2 | mg/l | 0,3 | 3x denne |
| 20. | Meď | Cu | mg/l | 0,10 | Pred začiatkom sezóny a 2x počas sezóny |

Miesta odberov bazénovej vody:

m.č.1 – prítok vody do bazéna po úprave ( suterén )

m.č.2 – začiatok bazéna, 10 cm pod hladinou ( bazénová hala )

m.č.3 – koniec bazéna, 10 cm pod hladinou ( bazénová hala )

Evidencia

O výsledkoch kontroly kvality vody na kúpanie sa vedie evidencia, ktorá je k nahliadnutiu u vedúceho zariadenia. Výsledky kontroly kvality vody sa uchovávajú 5 rokov.

4.     Mimoriadne odbery v mimoriadnych situáciách, pri poruchách, po opravách a v iných prípadoch.

Rozsah, početnosť vyšetrenia a miesta odberu sa určia po dohode s orgánom na ochranu zdravia.

V.  Spôsob a frekvencia výmeny vody v bazéne

- Pred zahájením prevádzky ( začiatok sezóny, sanitácia bazéna ) na recirkulačnom zariadení sa prečistí celý objem bazéna.

- Počas prevádzky sa zabezpečuje nepretržitá recirkulácia vody, jej úprava a dezinfekcia, v dobe prevádzkového kľudu je intenzita recirkulácie bazénovej vody znížená, resp. úpravovňa vody sa uvádza do činnosti v určitých nastavených intervaloch. Pred začiatkom prevádzky celý objem bazéna prejde recirkuláciou.

- Intenzita recirkulácie sa zabezpečuje tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody

- Množstvo riediacej vody sa dopĺňa na základe

  - úbytku vody v recirkulačnom systéme z dôvodu vyparovania, vyšpliechania atď.

  - počtu návštevníkov ( doporučuje sa 30 l na osobu/deň ) a kvality bazénovej vody

- Vypustenie celého objemu bazéna

  - najmenej 1x za šesť mesiacov

  - ak bazénová voda nespĺňa ukazovatele kvality bazénovej vody

  - v mimoriadnych situáciách

VI.  Spôsob zdravotného zabezpečovania vody v bazéne

Zdravotné zabezpečenie bazénovej vody je súčasťou technológie úpravovne bazénovej vody. ( viď Príloha č. 3 Prevádzkové pokyny ).

Voda je zdravotne zabezpečovaná prípravkom na báze chlóru, dávkovaným automaticky a v požadovanom množstve riadiacou jednotkou DULCOMETER DSR.

Obsah voľného chlóru sa sleduje diskontinuálne počas dňa spektrofotometrom.

VII. Spôsob a frekvencia čistenia bazéna

- Čistenie počas prevádzky

Pravidelne, minimálne 1 x týždenne, v prípade potreby aj denne sa vykonáva čistenie stien a dna bazéna pomocou automatického vysávača dna a stien bazéna DOLPHIN D 302.

- Čistenie bazéna po vypustení celého objemu

( dvojfázový postup čistenia a dezinfekcie povrchu bazéna )

  - mechanická očista spojená s čistením a odstránením nánosov, nárastov, fľakov, vodného kameňa z povrchu bazéna použitím:

- mäkké handry a kefy

- vysokotlakový stroj Kärcher HD 650 PLUS

- čistiacich prípravkov: tekutý saponát Jar, Pur

odstránenie vodného kameňa – Somo ( roztok pripraviť nasledovne: 20ml SOMO do 10 l vody ) – následný oplach

Pozor: nepoužívať abrazívne prípravky

  - dezinfekcia za použitia vhodných dezinfekčných prostriedkov za dodržania odporúčaných koncentrácií a expozičných časov

    - SAVO – 2% roztok, exp. 30 minút

    - Hygem AP – 2% roztok, exp. 60 minút

    - PEDOX PAA/30 – 0,5% roztok až 1% roztok, exp. 10 minút

  - dezinfekčné roztoky sa aplikujú na steny a dno bazéna postrekom alebo nanášaním prípravku vhodnými pomôckami

  - po uplynutí expozičnej doby dokonalý oplach plôch

- Čistenie nerezových častí ( schodíky, fontánky na pitie )

  - čistiace prípravky: tekutý saponát Jar, Pur, ostránenie vodného kameňa: SOMO ( roztok pripraviť nasledovne: 20 ml SOMO do 10 l vody ) – následný oplach

  - v prípade potreby lesku alebo v prípade usadenín na nerezových prvkoch sa používa viedenské vápno a ocot. Po čistení sa nerezové časti opláchnu.

Frekvencia:

- nerezové časti mimo bazénového telesa – denne

- nerezové schodíky v bazénovom telese – po vypustení bazéna

- Odtokové žľaby

  - mechanická očista spojená s čistením a odstránením nánosov, fľakov, vodného kameňa použitím

- handry, kartáču

- čistiacich prípravkov: tekutý saponát Jar, Pur, Aktivit K

  - dezinfekcia za použitia vhodných dezinfekčných prostriedkov za dodržania odporúčaných koncentrácií a expozičných časov

- SAVO – 2% roztok, exp. 30 minút

- Hygem AP – 2% roztok, exp. 60 minút

- PEDOX PAA/30 – 0,5% roztok až 1% roztok, exp. 10 minút

  - po uplynutí expozičnej doby dokonalý oplach plôch

VIII. Zásady prevádzky a údržby zariadení plavárne

Zásady režimu upratovania prevádzkových priestorov

- Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu ako i zariaďovacie predmety sa musia udržiavať v dôkladnom poriadku a čistote.

- Upratovanie, ako súbor postupov, ktoré vedú k zníženiu počtu mikroorganizmov sa vykonáva pravidelne za použitia:

- roztokov syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a následne syntetickými prípravkami s dezinfekčnými účinkami ( tzv. dvojfázový postup čistenia pri plochách veľmi znečsitených )

- za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom ( tzv. jednofázový postup čistenia pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené )

- Dodržuje sa predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia ( expozičný čas )

- Je potrebné ( v týždňových intervaloch ) striedať použitie dezinfekčných prípravkov s rôznymi účinnými látkami ( z dôvodu vzniku rezistencie mikroorganizmov voči prípravkom dlhodobo používaným )

- Delenie upratovania podľa rozsahu vykonávanej činnosti:

Základné upratovanie

Upratovanie všetkých priestorov ( vlhká mechanická očista a dezinfekcia ) pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa vykonáva denne ( bazénová hala, sprchy a šatne po skončení prevádzky, ostatné priestory pred zahájením prevádzky ráno ) a podľa potreby aj priebežne počas prevádzkovania

- Súčasne sa prekontroluje stav vybavenosti zriaďovacích predmetov a ich funkčnosť, doplnenie hygienických potrieb

- Počas dňa sa priebežne kontrolujú prevádzkové priestory, zistené nedostatky a poruchy sa priebežne odstraňujú. Priebežne sa doplňujú hygienické potreby ( mydlá, toaletný papier, jednorazové uteráky atď. )

Sanitácia

1x týždenne, základné upratovanie rozšírené o niektoré iné činnosti

Generálne upratovanie

2x ročne ( sanitácia rozšírená o niektoré iné činnosti ).

- Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky.

- Pri umývaní a dezinfekcii podláh a iných plôch sa používa systém dvoch vedier.

  - V jednom vedre sa čistiaca huba alebo handra namáča do roztoku čistiaceho alebo dezinfekčného prípravku

  - V druhom vedre je čistá voda, do ktorej sa čistiaca huba alebo handra vyplácha.

- Pomôcky používané pri upratovaní ( handry, vedrá, kefy, kartáče atď.)

  - sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia

  - udržiavajú sa v čistote

  - po skončení prác sa vyčistia, vydezinfikujú a usušia

- V prípade znečistenia podlahy a iných plôch biologickým materiálom, tieto miesta sa pred čistením prekryjú mulom alebo vatou namočenou do dezinfekčného roztoku s virucídnym účinkom.

- Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie musia byť vykonávané najmenej raz za dva roky

POZOR !

- Pred dezinfekciou je potrebné overiť materiálovú znášanlivosť, aby sa povrchy predmetov a plôch nepoškodili

- Používať osobné ochranné pomôcky pri upratovaní

- Dôkladne vyvetrať priestory pri upratovaní

Podrobnejší rozpis upratovania obsahuje Príloha č. 1 – Režim čistenia a dezinfekcie

IX. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu

- Zneškodňovanie odpadových vôd je riešené odkanalizovaním do verejnej kanalizácie ( voda bazénová i splašková )

- Zneškodňovanie tuhých odpadov je riešené odvozom tuhého komunálneho odpadu na základe zmluvy školy s Mestom Sereď

X.  Zásady správania návštevníkov kúpaliska

Viď Prílohu č. 2 – Plavárenský poriadok

XI. Spôsob zabezpečovania poskytnutia prvej pomoci a vybavenie skrinky na prvú pomoc

V zariadení je miestnosť funkčne začlenená ako miestnosť plavčíka – miestnosť 1. pomoci

Miestnosť prvej pomoci vybavená podľa § 9 Vyhl. MZ SSR 18/1979 :

- skrinka prvej pomoci – obsah podľa technickej normy „Lekárnička prvej pomoci“

- resuscitačný prístroj s podrobným návodom na použitie, lehátko, vlnená prikrývka, mydlo, uterák

Telefonické spojenie s najbližším zdravotníckym zariadením : Mestská poliklinika Sereď – 789/4441-3, pohotovosť : 789/2444, RZP : 155, 112

XII. Spôsob zabezpečenia dozoru

Dozor nad bezpečnou prevádzkou bazéna, prevádzkovou hygienou bazéna a na poskytovanie prvej pomoci je zabezpečený kvalifikovanými plavčíkmi s preukazom Slovenskej záchrannej služby. Poskytovanie prvej pomoci je zabezpečené službukonajúcim plavčíkom, vo vážnejších prípadoch lekárom a prostredníctvom LSPP a RZP.

Na prevádzke sa vedie evidencia úrazov a ošetrení v denníku I. pomoci.

XIII. Informačné tabule o bazéne

Sú umiestnené na prístupnom a viditeľnom mieste ( bazénová hala ).

Obsahujú:

    - údaje o hĺbke bazéna

    - údaje o teplote vzduchu v bazénovej hale

    - údaje o teplote vody v bazéne

XIV. Záverečné ustanovenia, povinnosti prevádzkovateľa

- Zabezpečiť každodenne pred začatím prevádzky vykonanie prehliadky všetkých priestorov

- Kontrolovanie stavu upratovania a dezinfekcie a prevádzkyschopnosti všetkých zariadení

- Zabezpečiť, aby pracovníci boli vybavení osobnými a ochrannými pracovnými pomôckami podľa charakteru práce a pracovného prostredia

- Vybaviť prevádzku dostatočným množstvom čistiacich, zdravotných a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok na upratovanie

- Zamestnávať osoby so zdravotnou spôsobilosťou, v prípadoch ustanovených Vyhláškou MZ SR č. 79/1979 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniach aj odbornou spôsobilosťou na výkon EZČ.

- Pracoviská vybaviť lekárničkou s normalizovaným obsahom

- Oboznámiť všetkých pracovníkov s odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom a mať o tom k dispozícii písomný doklad

- Zabezpečiť, aby sa pri prevádzkovaní dodržiavali prevádzkové poriadky a platné právne predpisy na ochranu zdravia ľudí: Zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v platnom znení, Vyhláška MZ SR č. 708/2002 o hygienických požiadavkách na zariadenia v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, Vyhláška MZ SR č. 79/1997 o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam, Vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení vyhlášky č. 146/2004 Z.z..

- Visť evidenciu výsledkov kontroly kvality bazénovej vody a uchovávať ich po dobu 5 rokov

- Zabezpečiť vedenie prevádzkových denníkov

#### Činnosť pracovníkov počas sanitárneho dňa a podľa potreby

- Upratovačka – podrobný rozpis prác počas sanitárneho dňa v dodatku č.1

- Strojník         -  pranie rýchlofiltrov z obidvoch strán

- čistenie lapača vlasov

- dezinfekcia a čistenie odtokového kanálu, vyrovnávacej nádrže

- čistenie dna bazéna počas spodnej cirkulácie vody

3.    Plavčík          -  denné čistenie stien bazéna ( do hĺbky 1,5 m ) a dna bazéna v neplaveckej

časti, mechanické čistenie hlbšej časti bazéna : 2-krát týždenne

Povinnosti prevádzkovateľa ( spravovateľa )

Za dodržiavanie hygienických požiadaviek v areáli bazéna zodpovedá prevádzkovateľ alebo ním poverený pracovník: Darina Kolónyová, v prípade jeho neprítomnosti je určený poverený zástupca : Marcela Lučanová.

Čiastkové povinnosti sú rozdelené nasledovne:

Strojník:

- Dohliada na správny chod úpravovne vody, riadi ju podľa analýz a prevádzkového poriadku zariadenia vrátane prevádzkového predpisu pre úpravňu vody.

- Pravidelne vedie knihu denných ( prevádzkových ) záznamov a knihu prevádzkových skúšok.

- Dodržuje všeobecné predpisy zamerané na ochranu a bezpečnosť pri práci, pri práci používa OOP, udržuje poriadok a čistotu na svojom pracovisku.

Upratovačka:

Je zodpovedná za výkon čistenia, upratovania a dezinfekcie v zmysle „Príloha č.2 – Režim čistenia a dezinfekcie – krytá plaváreň“.

Plavčík:

- Je zodpovedný za dodržiavanie Plavárenského poriadku.

- Podľa potreby vedie knihu denných ( prevádzkových ) záznamov a knihu prevádzkových skúšok.

- Podľa potreby sa zúčastňuje plaveckého výcviku žiakov.

- Poskytuje prvú pomoc.

Zamestnanci:

  - Pre potreby osobnej hygieny majú k dispozícii zariadenia pre osobnú hygienu so šatňou delené podľa pohlavia

  - Každý zamestnanec má vlastnú skrinku členenú na priestor odkladania civilného a pracovného odevu

  - Pri práci používajú čistý pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávanej činnosti ( ochranné rukavice, štíty, gumené zástery, ochrannú gumovú obuv atď. )

  - Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:

- pravidelné umývanie rúk mydlom

- uterák musí byť vyčlenený pre každého pracovníka zvlášť

  - Pri kontaminácii rúk zamestnancov biologickým materiálom ( napr. krvou ) sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom ( Spitaderm, Septoderm )

Prílohy k prevádzkovému poriadku :

##### Príloha  č.1 –  Režim čistenia a dezinfekcie – krytá plaváreň

Príloha č. 2 –  Plavárenský poriadok

Príloha  č.3 -  Prevádzkový poriadok pre obsluhu úpravovne vody školského plaveckého

bazéna v Seredi.

V Seredi dňa 15.11.2004                                                                        PaedDr. Jaroslav Čomaj

riaditeľ školy